Considerando que os estuários sofrem uma crescente pressão por impactos humanos, tornam-se necessários trabalhos que objetivem diagnósticos de tais ecossistemas, utilizando como ferramenta as variáveis hidrológicas como indicadores ambientais (BUFORD et al., 2008).	No intuito de verificar o possível impacto que a atividade de carcinicultura exerce no ambiente circundante, foi executado uma avaliação das condições hidrobiológicas dos viveiros de cultivo de Litopenaeus vannamei e do estuário do rio Formoso, visando correlacionar os resultados bióticos e abióticos de alguns parâmetros exigidos em um Plano de Monitoramento Ambiental. A caracterização da qualidade da água foi realizada de forma quadrimestral entre dezembro de 2009 a dezembro de 2010 em um ponto de coleta no estuário adjacente ao empreendimento de carcinicultura, em 02 viveiros e na captação. Foram avaliados o oxigênio dissolvido (mg.L-1), Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg.L-1), pH, Nitrato (mg.L-1), Nitrito (mg.L-1), Amônia (mg.L-1), Fosfato (mg.L-1) e coliformes termotolerantes (NMP/100 mL).	Os resultados encontrados estão apresentados na tabela 01, comparando-os com o estabelecido pelas resoluções CONAMA 357/2005 e 430/2011.

Tabela 01. Principais parâmetros de qualidade de água e valores permitidos na Resolução CONAMA.

| Estações de coleta | Médias |
| --- | --- |
|  | OD (mg.L-1) | pH | Col.Term. (NMP/100mL) | Nitrato (mg L-1) | Nitrito (mg L-1) | Amonia (mg L-1) | Fosfato (mg L-1) | D.B.O. (mg L-1) |
| Estuário Baixamar | 4,20 | 7,5 | 382 | 0,025 | 0,001 | 0,001 | 0,063 | 3,51 |
| Captação | 4,83 | 7,7 | 106 | 0,025 | 0,000 | 0,003 | 0,071 | 3,40 |
| Estuário Preamar | 4,47 | 7,7 | 64 | 0,019 | 0,002 | 0,003 | 0,056 | 2,52 |
| Viveiro 01 | 6,03 | 8,0 | 6 | 0,025 | 0,002 | 0,001 | 0,132 | 8,03 |
| Viveiro 02 | 6,22 | 7,6 | 3 | 0,032 | 0,005 | 0,004 | 0,164 | 7,97 |
| CONAMA | >5 | >5 e <9 | <1000 | <0,4 | <0,07 | <0,4 | <0,062 | 20* |

*Padrão Global Aquaculture Alliance-GAA

Foi constatado que nos pontos de coleta avaliados, as médias dos parâmetros apresentadas se encontravam em sua maioria em conformidade ao padrão recomendado pelas Resoluções CONAMA. Destaca-se a redução nos valores de coliformes termotolerantes entre a captação e os viveiros e a elevação dos teores de OD nos ambientes de cultivo. Para os nutrientes dissolvidos, apenas o fosfato esteve acima do limite permitido, com exceção da estação estuário preamar, enquanto a DBO esteve dentro do limite recomendado pelo GAA (<20 mg/L). Pode-se concluir que as condições hidrobiológicas dos efluentes avaliados não apresentaram teores que comprometessem a qualidade da água no estuário, bem como este, aos cultivos.